## Slide 1: V2X技术现状与SOTIF相关思考
高通 邓棋文 博士 & 大唐高鸿 张学艳

## Slide 2: 目录
C-V2X 技术现状
V2X SOTIF相关思考
V2X SOTIF用例分析

## Slide 3: 为未来 自动驾驶汽车铺平道路
为汽车互联平台提供关键技术
能效优化处理
多源信息融合
自动驾驶汽车
车载智能
C-V2X统一连接
3D地图测绘
与精准定位

## Slide 4: C-V2X移动车联在多维度上拥有关键优势
C-V2X
更大通信范围
更高可靠性
支持高密度通信
支持高速通信
可再利用汽车行业DSRC/C-ITS高层协议
R-14
自我管理功能
可降低成本和复杂度
可同步远程信息处理平台
利用移动数据生态系统
向5G发展的强大潜能

## Slide 5: C-V2X 定义了两种互补的传输模式
1. PC5 operates on 5.9GHz; whereas, Uu operates on commercial cellular licensed spectrum 2. RSU stands for roadside unit.
Uu 接口
如：前方2公里有事故
V2N
(Uu)
V2N
(Uu)
  网络通信
  “Uu”接口上的V2N，
  运行于传统的移动宽带授权频段
eNodeB
PC5 接口
如：位置、速度等
V2V
(PC5)
V2P
(PC5/)
V2P
(PC5)
V2I
(PC5)
V2I
(PC5)
直接通信
V2V, V2I, 和 V2P on “PC5” 接口,
运行于ITS 频段 (比如 ITS 5.9 GHz)
独立于蜂窝网络
RSU

## Slide 6: C-V2X移动车联能降低基础设施部署成本
得益于蜂窝网络越发密集，路侧单元(RSU)将与4G/5G小单元结合部署
有Uu接口的4G/5G小单元
有直接链路或PC5接口的路侧单元

## Slide 7: 高精度定位是 实现V2X车联网的关键
      精准定位
      运用GNSS全球卫星系统和精准定位服务技术，实现小于一米的定位精度
      行驶方向
      通过GNSS全球卫星系统定位计算，直接获取行车方向信息。
      精确时间信息 使用GNSS全球卫星系统作为主要时间同步源。
      行驶速度
      通过GNSS全球卫星系统定位计算，直接获取准确行车速度信息。
时间
车速
位置
驶向
时间
车速
位置
驶向
GNSS

## Slide 8: 为V2X车联网和自动驾驶发展定位技术
无论何时何地，都要提供更精准的定位信息
行驶导航/紧急救援/远程监管
普通定位
V2X 车联网安全增强
精准定位 <2m
超高精度定位 <<1m
自动驾驶
需要发射更多卫星来加强准确度和使用性
基于卫星的普通导航
利用更好的传感器以将准确度和使用性拓展到更多地区
更高频更新
更精准的定位技术
自动驾驶时代
随时、随地均可超高精度定位

## Slide 9: 车载智能: C-V2X与其它传感器技术相结合
ADAS
先进驾驶辅助系统
汽车大脑支持驾驶流程的自动化
整合计算能力
传感器融合 机器学习
道路规划
V2X无线传感器 穿透式、360◦非视距传感、扩大传感范围
3D高清地图 高清实时地图更新、地标实现亚米级精度
精确定位 GNSS定位、航迹推测、视觉惯性测距
雷达 恶劣天气条件、 远距离、弱光情况
摄像头 解读对象/信号、 成本可控的宽视野(FOV)方案
激光雷达 距离感知、中距
超声波 低成本、近距
提供高水平预测和自动化

## Slide 10: C-V2X移动车联技术向5G自动驾驶演进
1. 应用PHY/MAC 通信技术; R16通信技术仍处于开发中。
D2D车与车 对点通讯
R12/13通信技术
网络独立性 | 无 | 有 | 有
通信方式1 | 只广播 | 只广播 | 广播+单播/多播
支持高速通信 | 无 | 有 | 有
支持高密度通信 | 无 | 有 | 有
通信通量 |  | 增强的安全应用性能，通量高 | 超高通量
延迟 |  | 增强的安全应用性能，延迟低 | 超低延迟
可靠性 |  | 增强的安全应用性能，可靠性高 | 超高可靠性
定位技术 | 无 | 共享定位信息 | 宽带测距及定位
自动驾驶
支持C-V2X R16 5G NR (Ph. III)通信技术
(高级安全应用技术)
安全性增强
C-V2X R14 (Ph. I) C-V2X R15 (Ph. II)通信技术
为简单D2D对点通讯
建立硬件基础
为保证C-V2X安全性
通信范围更大、可靠性更高
为满足自动驾驶
可靠性极强，延迟更低，通信通量更高

## Slide 11: 5G V2X车联为互联汽车带来新的功能
同时也保有向后兼容性
高通量
传感器共享
本地高清地图/
鸟瞰模式
高通量和低延迟特性保障原始或处理后的数据高效交换
高通量特性保障构建基于摄像头和传感器数据的本地动态地图，并在街道交叉路口分发
宽带
测距和定位
宽带运营商技术支持，获取准确定位和测距，来保障车辆协作与自动驾驶场景
行车意图/ 轨迹共享
高通量和低延迟特性保障计划行驶轨迹快速共享
宽带运营商支持 | 高通信通量 | 极低延迟 | 极高可靠性 | 极强安全性

## Slide 12: 目录
C-V2X 技术现状
V2X SOTIF相关思考
V2X SOTIF用例分析

## Slide 13: ISO/DIS 21448
V2X SOTIF implementation
V2X SOTIF concerns mainly relate to the V2X message being incorrect due to a V2X limitation
        Inaccurate
        Out of date
Issues can be detected via comparisons between the V2X message and the ego‑vehicle perception to judge the freshness and accuracy of the V2X message.
The system specification requirements for different types of V2X messages to meet tolerances specified by safety analysis of the function/system.
      Latency
      Reliability
      Update frequency

## Slide 14: ISO/DIS 21448
V2X 通信规范及设计 – 主题示例
V2X系统要求
      Latency requirement
      Reliability requirement
      Interoperability requirement
    V2X数据要求
      Accuracy requirements of the object or event included in the V2X message (location, time)
      Integrity requirements of the object or event included in the V2X message
      Precision requirement
      Resolution requirement
      Traceability requirement
      Conformance requirement
    V2X 消息的车辆级功能应用
    已知的V2X局限性（超越路测设备覆盖范围，来自其他设备干扰）

## Slide 15: C-V2X移动车联对自动驾驶安全至关重要
在充满变数挑战的实景情况下，也要准确传达意图信息和传感器数据
非视线传感
具有360°非视线传感感知，
在夜晚和恶劣天气条件下也能正常工作。
传达意图
共享行车意图、传感器数据和路径规划信息，以增加更高层级上的可预测性
环境感知
提供更广的电子视野，
支持软安全警报和分级警示
拥堵警示/车流波减速
突然变道
道路险情
交叉路口盲区/ 行道弱势人群警报
前方路况通行缓慢

## Slide 16: 网联帮助扩展感知安全边界

## Slide 17: 衡量感知系统SOTIF
通过贝叶斯方法
评价基于给定场景下的不同感知系统，衡量引入V2X对于系统应对已知场景安全性的提升
通过测试，寻找引入V2X触发的新场景，扩展系统感知的安全边界
Notes: psd -> perception system design

## Slide 18: SOTIF相关思考
利用V2X提高感知系统SoTIF
依据ODD, 确定SOTIF感知需求 (比如：距离, FoV)
测试已有感知系统，找到可感知的ODD范围，确定局限性
通过引入V2X, 拓展场景感知能力
ODD
感知能力需求
已有感知系统
可达到感知能力
V2X
 | 摄像头 | 雷达 | 激光雷达 | 融合
ODD_1 | 70% | 50% | 60% | 80%
ODD_2 | … | … | … | …
ODD_3 |  |  |  | 
… |  |  |  | 
Notes: +table

## Slide 19: SOTIF相关思考
小结
从部件层面及系统融合层考虑V2X的性能局限性和相关改进措施
  非视距传感
  传达意图
  环境感知
通过基于场景和用例的方式分析V2X对于感知系统感知能力的提升
  提升已知场景安全性
  扩展系统感知能力到更多场景

## Slide 20: 目录
C-V2X 技术现状
V2X SOTIF相关思考
V2X SOTIF用例分析

## Slide 21: V2X一期应用
1. T/CSAE 53－2020
2.按照安全、效率、信息服务三大类的17个典型应用作为一期应用
3.根据应用对通信频率和时延的不同需求将17个一期应用分为两大类：
高时延（＞100 ms）、低频率（＜10 Hz）的应用，可通过4G蜂窝通信技术实现；
低时延（≤100 ms）、高频率（≥10 Hz）的应用，需要LTE-V2X、DSRC或5G通信技术的支持才能实现

## Slide 22: V2X一期应用列表
序号 | 类别 | 主要通信方式 | 应用名称 | 主车车速范围（Km/h) | 通信距离 （≥m） | 数据更新频率（Hz） | 系统延迟（≤ms） | 定位精度（≤m）
1 | 安全 | V2V | 前向碰撞预警 (FCW) | 0~130 | 300 | 10 | 100 | 1.5
2 |  | V2V/V2I | 交叉路口碰撞预警(ICW) | 0~70 | 150 | 10 | 100 | 1.5
3 |  | V2V/V2I | 左转辅助(LTA) | 0~70 | 150 | 10 | 100 | 1.5
4 |  | V2V | 盲区预警/变道预警(BSW/LCW) | 0~130 | 150 | 10 | 100 | 1.5
5 |  | V2V | 逆向超车预警(DNPW) | 0~70 | 300 | 10 | 100 | 1.5
6 |  | V2V-Event | 紧急制动预警(EBW) | 0~130 | 150 | 10 | 100 | 1.5
7 |  | V2V-Event | 异常车辆提醒(AVW) | 0~130 | 150 | 10 | 100 | 1.5
8 |  | V2V-Event | 车辆失控预警(CLW) | 0~130 | 300 | 10 | 100 | 1.5
9 |  | V2I | 道路危险状况提示(HLW) | 0~130 | 300 | 5 | 100 | 1.5
10 |  | V2I | 限速预警(SLW) | 0~130 | 300 | 1 | 100 | 1.5
11 |  | V2I | 闯红灯预警(RLVW) | 0~70 | 150 | 5 | 100 | 1.5
12 |  | V2P/V2I | 弱势交通参与者碰撞预警(VRUCW) | 0~70 | 150 | 5 | 100 | 1.5
13 | 效率 | V2I | 绿波车速引导(GLOSA) | 0~70 | 150 | 1(道路)/5(信号灯) | 200 | 1.5
14 |  | V2I | 车内标牌(IVS) | 0~70 | 150 | 1(道路数据与交通标牌信息) | 500 | 1.5
15 |  | V2I | 前方拥堵提醒（TJW） | 0~130 | 150 | 1 | 500 | 5
16 |  | V2V | 紧急车辆提醒(EVW) | 0~130 | 300 | 5 | 100 | 1.5
17 | 信息服务 | V2I | 汽车近场支付(VNFP) | 0~130 | 150 | 1 | 500 | N/A

## Slide 23: ADAS与C-V2X融合探索
ADAS功能 | C-V2X场景
变道碰撞预警 | 盲区预警
盲区监测 | 
侧面盲区监测 | 
转向盲区监测 | 
…… | ……
  提升ADAS已有功能的安全性，作为感知输入的补充
  扩展系统感知能力到更多场景/功能
ADAS功能 | C-V2X场景
—— | 天气提醒、 左转辅助、 道路异常状况提醒 ……

## Slide 24: ADAS功能与V2X场景分析
序号 | 汽标委ADAS规划功能 | 汽标委ADAS标准状态 | 一阶段V2X标准场景映射情况 | V2X与ADAS融合后作用
1 | 驾驶员疲劳监测 | 在研 | —— | 
2 | 驾驶员注意力监测 |  | —— | 
3 | 交通标志识别 | —— | 道路施工提醒；急转弯提醒；闯红灯提醒；道路危险状况提醒.... | V2X改善感知性能
4 | 智能限速提示 | 在研 | 限速提醒 | V2X改善感知性能
5 | 弯道速度预警 | 在研 |  | 
6 | 抬头显示 | 在研 | —— | 
7 | 全景影像监测 | 在研 | —— | 
8 | 夜视 | 在研 | —— | 
9 | 前向车距监测 | —— | 可实现 | V2X改善感知性能
10 | 前向碰撞预警 | 已发布 | 前向碰撞预警 | V2X改善感知性能
11 | 前方交通穿行提示 | —— | 可实现 | 
12 | 后向碰撞预警 | —— | 可实现 | V2X改善感知性能
13 | 后方交通穿行提示 | 在研 | 可实现 | V2X改善感知性能
14 | 车道偏离预警（LKA） | 已发布 | —— | 

## Slide 25: ADAS功能与V2X场景分析
序号 | 汽标委ADAS规划功能 | 汽标委ADAS标准状态 | 一阶段V2X标准场景及映射情况 | V2X与ADAS融合后作用
15 | 变道碰撞预警 | 已发布 | 逆向超车 | V2X改善感知性能
16 | 盲区监测 |  | 盲区预警 | V2X改善感知性能
17 | 侧面盲区监测 |  |  | 
18 | 转向盲区监测 |  |  | 
19 | 车门开启预警 | 在研 | —— | 
20 | 倒车辅助 | —— | 可实现 | V2X改善感知性能
21 | 低速行车辅助 | —— | —— | 
22 | 暂无 | 暂无 | 交叉路口碰撞预警、左转辅助、紧急制动预警、异常车辆提醒、车辆失控提醒、天气提醒、协作式协作式交叉口通行、协作式变道、协作式车辆汇入、交通参与者感知共享、道路异常状况、感知共享、弱势交通参与者安全通行 | V2X扩展系统功能

## Slide 26: V2X与ADAS融合场景示例
融合思路 | ADAS场景 | V2X场景 | 融合场景(V2I)
类别1： ADAS可实现， V2X可改善感知性能 | 交通标志识别 | 道路施工提醒；急转弯提醒；闯红灯提醒；道路危险状况提醒 | 绿波车速引导
 | 智能限速提示、弯道速度预警 | 限速提醒 | 
 | 前向碰撞预警 | 前向碰撞预警 | 
 | 变道碰撞预警、盲区监测、侧面盲区监测、转向盲区监测 | 逆向超车预警、盲区预警 | 自动借道超车
 | 前向车距监测、前方交通穿行提示、后方碰撞预警、后方交通穿行提示、倒车辅助 |  | 
类别2： ADAS不可实现， V2X作为感知输入， 扩展整车系统的功能 | 无 | 交叉路口碰撞预警、左转辅助、天气提醒、紧急制动预警、异常车辆提醒、车辆失控提醒、协作式协作式交叉口通行、协作式变道、协作式车辆汇入、交通参与者感知共享、道路异常状况感知共享；弱势交通参与者安全通行 | 左转辅助、 隧道内路侧感知与紧急制动辅助

## Slide 27: 绿波车速引导（GLOSA）
对于基于摄像头的单车智能，监测信号灯状态时存在误判，且无法预知其未来的状态信息。
SOTIF措施：增添V2X技术
GLOSA基本原理如下：
  HV(Host vehicle)和RSU(Roadside Unit)需具备短程无线通信能力，车辆信息通过短程无线通信在HV和RSU之间传递（V2I）;
  HV分析接收到的RSU消息，判断当前信号灯的状态及未来的变化趋势；
  结合绿波通行和停车：依据红灯剩余时间，若信号灯即将变绿，车辆适当减速后，能通过路口，则按标定的制动加速度，减速通过；若无法通过路口，则平稳减速停车
  结合绿灯启动：信号灯由红变绿后，车辆按标定的加速度启动。
  注：出于功能安全考虑，对启动功能进行了限制
红灯时判断停止或低速通过
绿灯时辅助启动

## Slide 28: 隧道内路侧感知与紧急制动辅助
隧道内，光线昏暗，影响摄像头感知
对于基于摄像头的单车智能，在隧道内，光线昏暗，在隧道出入口处，由于光线骤变，影响摄像头感知，存在安全风险。
SOTIF措施：增添V2X技术
基本原理如下：
  HV(Host vehicle)和RSU(Roadside Unit)需具备短程无线通信能力，车辆信息通过短程无线通信在HV和RSU之间传递（V2I）;
  RSU覆盖隧道出口或入口，并通过PC5接口发送感知信息
  HV分析接收到的RSU消息，判断是否存在碰撞风险；
  如前车紧急制动或者道路存在碰撞风险时，通知HV进行规避；
  系统通过HMI对驾驶员进行相应的碰撞预警（或由驾驶辅助系统进行避撞）。
隧道出入口处，光线骤变，影响摄像头感知

## Slide 29: 左转弯辅助驾驶(LTA）
左转弯驾驶
失去右侧车辆监测
失去对向车辆监测
对于基于摄像头的单车智能，无法监测到摄像头视觉之外的道路车辆状态，存在安全风险。
SOTIF措施：增添V2X技术
LTA基本原理如下：
  HV(Host vehicle)和RSU(Roadside Unit)需具备短程无线通信能力，车辆信息通过短程无线通信在HV和RSU之间传递（V2I）;
  HV分析接收到的RSU消息，筛选潜在威胁车辆；
  计算每一个潜在车辆到达路口的时间和到达路口的距离，筛选与HV存在碰撞风险的威胁车辆；如果存在多个威胁车辆，则筛选出最紧急的威胁车辆；
  系统通过HMI对驾驶员进行相应的碰撞预警（或由驾驶辅助系统进行避撞）。

## Slide 30: 自动借道超车
对于基于摄像头和雷达的单车智能，监测同向和对向车辆时存在盲区，存在安全风险。
SOTIF措施：增添V2X技术
ALO基本原理如下：
  HV(Host vehicle)和RSU(Roadside Unit)需具备短程无线通信能力，车辆信息通过短程无线通信在HV和RSU之间传递（V2I）;
  HV分析接收到的RSU消息，判断前方道路相邻车道是否有同向或逆向行驶的车辆；
  若存在影响变道的车辆：依据车辆的位置和速度，若两车时距可以满足超车的动作，则提示可安全借道的时间；若两车时距不足以支撑超车的动作，则提示禁止超车
  若不存在影响变道的车辆：则提示可安全借道。
禁止超车预警（DNPW）
借道超车建议

## Slide 31: Thank you!

## Slide 32: V2X对于安全用例提供更好的支持
禁止超车告警(DNPW) 弯道盲区/局部危险告警 道路施工改道告警
十字路口盲区辅助通过 十字路口行人警告 左转弯辅助驾驶(LTA)
通过扩展电子视野，提供更多可靠性和更好的非视距下的性能
0mph

## Slide 33: I2V 用例
车内标牌：速度限制
车内标牌：前方学校提醒
车内标牌：全路段禁停预警
车内标牌：前方急转弯预警

## Slide 34: I2V 用例
车内标牌：禁止鸣笛预警
红绿灯信息推送/绿波通行
车内标牌：前方加油站提醒
弱势交通参与者提醒

## Slide 35: I2V 用例
前方桥梁提醒
前方红绿灯信息
十字路口- 广播周围信息
乘客人数及到达时间

## Slide 36: V2V 用例
前向碰撞提醒
故障车辆提醒
盲区预警
左转辅助